## Slide 1: Ameba 8195AM 網路程式開發基本介紹
講師：曹永忠
台灣大學創新設計學院
日期：105學年度第一學期

## Slide 2: 大 綱
前言
空氣盒子產品
Arduino 程式介紹
  Arduino 程式介面
  Arduino架構
程式開發
  啟動開發環境
空氣盒子程式開發
Q&A
  關於作者
  參考資料

## Slide 3: Arduino 程式介紹

## Slide 4: Arduino 程式架構
4
2016/12/6

## Slide 5: Arduino程式的介面
功能表

## Slide 6
同等於C語言的Rebuild All
將程式燒入到
Arduino
開新檔案
開啟舊檔
儲存檔案
回傳值

## Slide 7
撰寫程式內容
要注意是否連線，
若未連線可以Rebuild但不可燒入

## Slide 8
未連線
已連線

## Slide 9: Arduino程式架構
(一.)宣告:
Arduino宣告方式與C相同,例如:int，float…
(二.)初始化 Setup():
使Arduino板子裝置妥當的指令
EX:
int ledPin=7; / 宣告Arduino7號腳為輸入腳/
Setup()
{
pinMode(ledPin,INPUT);
}

## Slide 10
(三.)執行Loop():
為程式的主要內容,這程式內容會一直重複被執行
EX:
Loop()
{
……
}

## Slide 11
(四.)函式:
1. pinMode(7,INPUT) //將腳位7設定為輸入模式
2. digitalWrite(8,HIGH) (數位腳專用)
//將腳位8設定輸出高電位
3. val=digitalRead(7) (數位腳專用)
//讀出腳位7的值並指定給 val變數

## Slide 12
4.analogWrite(9,128) (數位訊號專用所設計的函式)
//將擁有PWM的數位腳位9 設定輸出電位2.5V對應值大 約為128
5. val=analogRead(0) (類比腳專用) //讀出腳位0的值並指定給 val變數(且analogRead可讀 取範圍0(0V)~1023(5V))

## Slide 13: 系統開發
13
2016/12/6

## Slide 14: 啟動開發環境
14
2016/12/6

## Slide 15: 開啟程式
15
2016/12/6

## Slide 16: 啟動程式
16
2016/12/6

## Slide 17: 選擇開發版
17
2016/12/6

## Slide 18: 確定通訊埠
18
2016/12/6

## Slide 19: 選擇通訊埠
19
2016/12/6

## Slide 20: 開啟程式
20
2016/12/6

## Slide 21: 讀取WIFI MAC資料
21
2016/12/6

## Slide 22: 開啟程式CheckMac
22
2016/12/6

## Slide 23: CheckMac 程式重點解說
23
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
uint8_t MacData[6]; 儲存 MAC資料
GetWifiMac() 取得MAC函數
WiFi.status(); 顯示WIFI狀態
WiFi.macAddress(MacData); 取得MAC資料
print2HEX() 轉換內容為十六進位碼

## Slide 24: 檢查AP是否連接的上
24
2016/12/6

## Slide 25: 開啟程式CheckAP
25
2016/12/6

## Slide 26: CheckAP程式重點解說
26
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
uint8_t MacData[6]; 儲存 MAC資料
IPAddress Meip ,Megateway ,Mesubnet ; 宣告ip、閘道器、子網路遮罩
int status = WL_IDLE_STATUS; 連線網路狀態
GetWifiMac() 取得MAC函數
ShowMac() ; 秀出MAC資料
WiFi.status(); 顯示WIFI狀態
WiFi.macAddress(MacData); 取得MAC資料
initializeWiFi(); 進行連線
printWifiData() ; 列印網路狀態資訊

## Slide 27: CheckAP程式重點解說
27
2016/12/6
status = WiFi.begin(ssid); 不使用加密連AP
status = WiFi.begin(ssid, pass); 使用加密連AP
status == WL_CONNECTED 連AP是否成功
WiFi.status() 連接成功狀態
Meip = WiFi.localIP(); 取得連線IP
Megateway = WiFi.gatewayIP();取得連線閘道器
WiFi.subnetMask(); 取得連線子網路遮罩

## Slide 28: ScanNetworks(掃描AP)
28
2016/12/6

## Slide 29: 開啟程式ScanNetworks
29
2016/12/6

## Slide 30: ScanNetworks 程式重點解說
30
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
WiFi.status() == WL_NO_SHIELD 檢查有網路供能否
WiFi.firmwareVersion();檢查網路韌體版本
listNetworks() 列出可連接到的AP(自訂)
WiFi.scanNetworks(); 取得可連接到的AP並存入(-1為沒有AP可連接)
WiFi.SSID(n) 可連接到的AP(n)的名字
WiFi.RSSI(n) 可連接到的AP(n)的RSSI
WiFi.encryptionTypeEx(n)可連接到的AP(n)的加密方式I

## Slide 31: WIFIAPMODE(啟動AP模式)
31
2016/12/6

## Slide 32: 開啟程式WIFIAPMODE
32
2016/12/6

## Slide 33: WIFIAPMODE程式重點解說
33
2016/12/6
WiFi.apbegin(ssid, pass, channel); 啟動AP模式
  SsidAP名字
  PassAP 連線密碼
  ChannelAP 連線通道
printWifiData(); 列印網路資訊
WiFi.BSSID(bssid); 列印AP網路資訊
WiFi.encryptionType(); AP加密狀態

## Slide 34: WebServerControlRelay 使用Client模式建立網頁伺服器
34
2016/12/6

## Slide 35: 開啟程式WebServerControlRelay
35
2016/12/6

## Slide 36: 電路連接
36
2016/12/6

## Slide 37: WebServerControlRelay程式重點解說
37
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
WiFiServer server(80); 啟動PORT 80進行
status = WiFi.begin(ssid); 不使用加密連AP
status = WiFi.begin(ssid, pass); 使用加密連AP
server.begin(); 開始啟動PORT 80 傾聽
printWifiStatus(); 列印網路資訊
WiFiClient client = server.available(); 有人連接Port 80
client.connected() 有用戶連接中
client.available() 用戶送資料進來

## Slide 38: WebServerControlRelay程式重點解說
38
2016/12/6
char c = client.read(); 讀出用戶送的資料(一個位元組)
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”); …. 送給用戶端一段HTML碼，用瀏覽器方能顯示
currentLine.endsWith(“GET /H”) 判斷是否用/H 結束
currentLine.endsWith(“GET /L”) 判斷是否用/L 結束
client.stop(); 與用戶連線停止傳輸資料

## Slide 39: 網頁畫面
39
2016/12/6

## Slide 40: APMODEControlRelay 使用AP模式建立網頁伺服器
40
2016/12/6

## Slide 41: 開啟程式APMODEControlRelay
41
2016/12/6

## Slide 42: 電路連接
42
2016/12/6

## Slide 43: APMODEControlRelay程式重點解說
43
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
WiFiServer server(80); 啟動PORT 80進行
status = WiFi.begin(ssid); 不使用加密連AP
status = WiFi.begin(ssid, pass); 使用加密連AP
server.begin(); 開始啟動PORT 80 傾聽
printWifiStatus(); 列印網路資訊
WiFiClient client = server.available(); 有人連接Port 80
client.connected() 有用戶連接中
client.available() 用戶送資料進來

## Slide 44: APMODEControlRelay程式重點解說
44
2016/12/6
char c = client.read(); 讀出用戶送的資料(一個位元組)
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”); …. 送給用戶端一段HTML碼，用瀏覽器方能顯示
currentLine.endsWith(“GET /H”) 判斷是否用/H 結束
currentLine.endsWith(“GET /L”) 判斷是否用/L 結束
client.stop(); 與用戶連線停止傳輸資料

## Slide 45: 網頁畫面
45
2016/12/6

## Slide 46: Set_RTC_Data(設定RTC時間)
46
2016/12/6

## Slide 47: 開啟程式Set_RTC_Data
47
2016/12/6

## Slide 48: 電路連接
48
2016/12/6

## Slide 49: 電路連接
49
2016/12/6

## Slide 50: Set_RTC_Data程式重點解說
50
2016/12/6
#include <Wire.h> I2C通訊用
#include “RTClib.h“ DS1307 時鐘模組用
RTC_DS1307 RTC; 宣告時鐘物件
initRTC() ; 啟動時鐘物件(自訂)
  Wire.begin(); 開始I2C通訊
  RTC.begin(); 開始時鐘物件通訊
  RTC.isrunning() 時鐘物件順利啟動
RTC.adjust(DateTime(mYear,mMonth,mDay,mHour,mMinute,mSecond)); 調整設定DS1307 時鐘模組時間內容

## Slide 51: 執行畫面
51
2016/12/6

## Slide 52: ReadTime(讀取RTC時間)
52
2016/12/6

## Slide 53: 開啟程式ReadTime
53
2016/12/6

## Slide 54: 電路連接
54
2016/12/6

## Slide 55: 電路連接
55
2016/12/6

## Slide 56: ReadTime程式重點解說
56
2016/12/6
#include <Wire.h> I2C通訊用
#include “RTClib.h“ DS1307 時鐘模組用
RTC_DS1307 RTC; 宣告時鐘物件
initRTC() ; 啟動時鐘物件(自訂)
  Wire.begin(); 開始I2C通訊
  RTC.begin(); 開始時鐘物件通訊
  RTC.isrunning() 時鐘物件順利啟動
ShowDateTime() 顯示DS1307 時鐘內容(自訂)

## Slide 57: ReadTime程式重點解說
57
2016/12/6
DateTime now = RTC.now(); 取得RTC時鐘物件
  now.hour() 取得小時
  now.minute() 取得分
  now.second() 取得秒
  now.year() 取得年
  now.month() 取得月
  now.day() 取得日

## Slide 58: 執行畫面
58
2016/12/6

## Slide 59: UdpNtpClient 讀取網路時間資料
59
2016/12/6

## Slide 60: 開啟程式UdpNtpClient
60
2016/12/6

## Slide 61: UdpNtpClient程式重點解說
61
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
#include <PubSubClient.h>使用網路UDP必要函數
#include <WiFiUdp.h>使用網路UDP必要函數
uint8_t MacData[6]; 儲存 MAC資料
const char ntpServer[] = “pool.ntp.org”; 網路時間伺服器
initializeWiFi(); 啟動網路
ShowNTPDateTime() ; 取得網路時間並顯示
  retrieveNtpTime() ;取得網路時間
  getCurrentTime(epoch+timeZoneOffset, &NDPyear, &NDPmonth, &NDPday, &NDPhour, &NDPminute, &NDPsecond); 將網路時間存入變數

## Slide 62: UdpNtpClient程式重點解說
62
2016/12/6
Udp.beginPacket(ntpServer, 123) 與網路伺服器通訊
Udp.write(nptSendPacket, NTP_PACKET_SIZE); 告訴網路伺服器要取得時間
Udp.endPacket(); 結束通訊
Udp.parsePacket() 得到網路伺服器傳送時間資料通知
Udp.read(ntpRecvBuffer, NTP_PACKET_SIZE) 讀取網路伺服器傳送時間資料
epoch = secsSince1900 - seventyYears ; 計算時間
epochSystem = epoch - millis() / 1000;計算時間(秒)
getCurrentTime() 計算網路時間，回傳年、月、日、時、分、秒到變數

## Slide 63: 執行畫面
63
2016/12/6

## Slide 64: SetTime_fromNet 網路校時
64
2016/12/6

## Slide 65: 開啟程式SetTime_fromNet
65
2016/12/6

## Slide 66: SetTime_fromNet程式重點解說
66
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
uint8_t MacData[6]; 儲存 MAC資料
initRTC() ; 初始化時鐘模組
ShowNTPDateTime() ; 取得網路時間並顯示
  retrieveNtpTime() ;取得網路時間
  getCurrentTime(epoch+timeZoneOffset, &NDPyear, &NDPmonth, &NDPday, &NDPhour, &NDPminute, &NDPsecond); 將網路時間存入變數
SetRTCTime(NDPyear, NDPmonth, NDPday, NDPhour, NDPminute, NDPsecond); 將取得網路時間調整時鐘模組

## Slide 67: 執行畫面
67
2016/12/6

## Slide 68: WiFiWebClient 讀取網頁資料
68
2016/12/6

## Slide 69: 開啟程式WiFiWebClient
69
2016/12/6

## Slide 70: WiFiWebClient程式重點解說
70
2016/12/6
#include <WiFi.h> 使用網路必要函數
uint8_t MacData[6]; 儲存 MAC資料
GetWifiMac() 取得MAC函數
WiFi.status(); 顯示WIFI狀態
printWifiStatus(); 列印網路狀態
client.connect(server, 80) 連到Server(用port80)
client.println(“GET /search?q=ameba HTTP/1.1”); 送給伺服器端資料
client.available() 連線對象要送資料
char c = client.read(); 讀取連線對象要送資料

## Slide 71: lcd1602_I2C_mills 顯示資料在LCD上
71
2016/12/6

## Slide 72: 開啟程式lcd1602_I2C_mills
72
2016/12/6

## Slide 73: 開啟程式lcd1602_I2C_mills
73
2016/12/6

## Slide 74: lcd1602_I2C_mills程式重點解說
74
2016/12/6
#include <I2CIO.h> I2C 函數
#include <LCD.h> LCD函數
#include <LiquidCrystal_I2C.h> I2C版LCD函數
#define I2C_ADDR 0x27 設定LCD I2C位址
lcd.begin (16,2); 設定LCD寬度與高度
lcd.setBacklight(LED_ON); 設定LCD背光
lcd.backlight();啟動LCD背光
lcd.setCursor(0,0); LCD歸零定位
lcd.print(“Hello, world!”); 印出Hello World

## Slide 75: DHTx 讀取溫溼度資料
75
2016/12/6

## Slide 76: 開啟程式DHTx
76
2016/12/6

## Slide 77: 電路連接
77
2016/12/6

## Slide 78: 電路連接
78
2016/12/6

## Slide 79: DHTx 程式重點解說
79
2016/12/6
#include “DHT.h” 使用溫溼度模組必要函數
#define DHTTYPE DHT22 宣告使用哪種DHT溫溼度模組
DHT dht(DHTSensorPin, DHTTYPE); 取得溫溼度物件
dht.begin(); 溫溼度物件通訊
ShowHumidity() ; 顯示溫溼度資料(自訂)
dht.readHumidity(); 讀取濕度
ht.readTemperature(true); 讀取溫度

## Slide 80: pms3003 讀取空汙偵測器資料
80
2016/12/6

## Slide 81: 開啟程式pms3003
81
2016/12/6

## Slide 82: 電路連接
82
2016/12/6

## Slide 83: 電路連接
83
2016/12/6

## Slide 84: pms3003 程式重點解說
84
2016/12/6
#include <SoftwareSerial.h> 使用串列埠必用
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX 產生通訊物件
#define pmsDataLen 24 空氣偵測器資料長度
unsigned char buf[pmsDataLen]; 讀取空氣偵測器資料暫存變數
空汙資料變數
  int idx = 0;
  int pm10 = 0;
  int pm25 = 0;
  int pm100 = 0;

## Slide 85: pms3003 程式重點解說
85
2016/12/6
bool hasPm25Value = false; 讀取資料成功與否
int ErrorCount = 0 ; 錯誤次數’
#define ErrorRebootCount 5 最大容忍錯誤次數
mySerial.begin(9600); 通訊埠速度
retrievePM25Value() ; 讀取空汙資料(自訂)
ShowPM() 顯示空汙資料(自訂)
memset(buf, 0, pmsDataLen); 清空空氣偵測器資料暫存變數
mySerial.available()>0 有資料讀入
count < pmsDataLen 讀取資料未滿

## Slide 86: pms3003 程式重點解說
86
2016/12/6
buf[count] = mySerial.read(); 讀一個位元組進來
buf[0] == 0x42 && count == 0 判斷開頭一
buf[1] == 0x4d && count == 1 判斷開頭二
count >= (pmsDataLen) 判斷讀取完畢否
ckecksum = ckecksum + buf[i] 進行加總
exptsum = ((unsigned int)buf[22] << 8 ) + ((unsigned int)buf[23]) ; 加總CHECK SUM
ckecksum == exptsum 加總資料合格否

## Slide 87: pms3003 程式重點解說
87
2016/12/6
pm25 = ( buf[12] << 8 ) | buf[13]; PM2.5資料
pm10 = ( buf[10] << 8 ) | buf[11]; PM1.0資料
pm100 = ( buf[14] << 8 ) | buf[15]; PM10資料
PowerManagement.softReset() ; 重新開機

## Slide 88: Q & A
感謝聆聽
恭請指教