## Slide 1: 物聯網系統設計與實作 Ameba 8195AM 程式設計的第一步
講師：曹永忠
國立台灣大學創新設計學院

## Slide 2: Arduino 程式介紹

## Slide 3: Arduino 程式架構
3
2017/11/2

## Slide 4: Arduino程式的介面
功能表

## Slide 5
同等於C語言的Rebuild All
將程式燒入到
Arduino
開新檔案
開啟舊檔
儲存檔案
回傳值

## Slide 6
撰寫程式內容
要注意是否連線，
若未連線可以Rebuild但不可燒入

## Slide 7
未連線
已連線

## Slide 8: Arduino程式架構
(一.)宣告:
Arduino宣告方式與C相同,例如:int，float…
(二.)初始化 Setup():
使Arduino板子裝置妥當的指令
EX:
int ledPin=7; / 宣告Arduino7號腳為輸入腳/
Setup()
{
pinMode(ledPin,INPUT);
}

## Slide 9
(三.)執行Loop():
為程式的主要內容,這程式內容會一直重複被執行
EX:
Loop()
{
……
}

## Slide 10
(四.)函式:
1. pinMode(7,INPUT) //將腳位7設定為輸入模式
2. digitalWrite(8,HIGH) (數位腳專用)
//將腳位8設定輸出高電位
3. val=digitalRead(7) (數位腳專用)
//讀出腳位7的值並指定給 val變數

## Slide 11
4.analogWrite(9,128) (數位訊號專用所設計的函式)
//將擁有PWM的數位腳位9 設定輸出電位2.5V對應值大 約為128
5. val=analogRead(0) (類比腳專用) //讀出腳位0的值並指定給 val變數(且analogRead可讀 取範圍0(0V)~1023(5V))

## Slide 12: 系統開發
12
2017/11/2

## Slide 13: 啟動開發環境
13
2017/11/2

## Slide 14: 開啟程式
14
2017/11/2

## Slide 15: 啟動程式
15
2017/11/2

## Slide 16: 選擇開發版
16
2017/11/2

## Slide 17: 確定通訊埠
17
2017/11/2

## Slide 18: 選擇通訊埠
18
2017/11/2

## Slide 19: 開啟程式
19
2017/11/2

## Slide 20: Ameba 腳位說明
20
2017/11/2

## Slide 21
21
2017/11/2

## Slide 22
22
2017/11/2

## Slide 23: 最簡單的輸出元件
23
2017/11/2

## Slide 24: LED
24
2017/11/2

## Slide 25: LED 腳位判斷
25
2017/11/2
長腳為正電
短腳為接地

## Slide 26: 限流電阻(Current limiting resistor)
26
2017/11/2

## Slide 27: LED連接電路
27
2017/11/2

## Slide 28: 如何輸出數位訊號
28
2017/11/2

## Slide 29: Coding
29
2017/11/2

## Slide 30: SETUP()用法
30
2017/11/2
Setup() 程式區塊:
因為ARDUINO 開發板必須針對周邊腳位、周邊通訊腳位、全域使用的變數或物件等，先行產生或設定，所以這些東西都必須寫在這個區域，尤其
數位腳位使用與輸入輸出設定
全域變數
常態變數、靜態變數
使用模組之物件產生
時間、計數器等
常用參數等等

## Slide 31: GPIO問題
31
2017/11/2
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(13,OUTPUT) ;
}
pinMode(13,OUTPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字13，就是第13個腳位
Oupout 就是將這個腳位設定為輸出數位訊號使用
Notes: pinMode(13,OUTPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字13，就是第13個腳位
Oupout 就是將這個腳位設定為輸出數位訊號使用

## Slide 32: LOOP()用法
32
2017/11/2
loop() 程式區塊:
因為ARDUINO 開發板如果完成SETUP()區域所有程式敘述後，會進到本區域。
所有常態性執行，永久性執行、監督，主要功能等程式，這些東西都必須寫在這個區域，尤其
永久性執行的功能
重複性功能
主要功能

## Slide 33: 將led燈點亮
33
2017/11/2
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13,HIGH);
}
digitalWrite(13,HIGH); 針對數位腳位13，輸出數位訊號高電位

## Slide 34: 將led燈點亮、熄滅
34
2017/11/2
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
}
digitalWrite(13,HIGH); 針對數位腳位13，輸出數位訊號高電位，在輸出低電位
看不到led燈點亮
Notes: 有問題，
看不到甚麼(發光)
WHY

## Slide 35
35
2017/11/2

## Slide 36: 加上延遲
36
2017/11/2
digitalWrite(13,HIGH);
delay(2000) ;
digitalWrite(13,LOW);
digitalWrite(13,HIGH); 針對數位腳位13，輸出數位訊號高電位
digitalWrite(13,LOW); 針對數位腳位13，輸出數位訊號低電位
可是看不到熄滅

## Slide 37
37
2017/11/2

## Slide 38: 如何解決明滅
38
2017/11/2
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
digitalWrite(13,HIGH);
delay(2000) ;
digitalWrite(13,LOW);
delay(3000) ;
}
digitalWrite(13,HIGH); 針對數位腳位13，輸出數位訊號高電位
digitalWrite(13,LOW); 針對數位腳位13，輸出數位訊號低電位

## Slide 39: 最簡單的輸入元件
39
2017/11/2

## Slide 40: 如何讀取簡單的按鈕
40
2017/11/2

## Slide 41: Mini Push Button
41
2017/11/2

## Slide 42: 可以直接接電源嗎
42
2017/11/2
正電
GPIO
Digital Pin

## Slide 43: 沒用、甚至MCU燒毀
43
2017/11/2
正電
GPIO
Digital Pin

## Slide 44: 按鈕開關(Button/Switch)需要電阻
44
2017/11/2
在用 Arduino 做實驗時, 按鈕開關(Button/Switch)是很常見的應用, 然後你常常看到許多文章，說要接個電阻, 又看到“上拉電阻”或“下拉電阻”! 電阻(resistor)應該大家多多少少都知道(大家都聽過歐姆定律), 可是到底上拉(pull-up)和下拉(pull-down)是甚麼呢?

## Slide 45: 上拉(pull-up resistor)電阻
45
2017/11/2
在數位電路中，上拉電阻（英語：Pull-up resistors）是當某輸入埠未連接設備或處於高阻抗的情況下，一種用於保證輸入訊號為預期邏輯電平的電阻元件。他們通常在不同的邏輯器件之間工作，提供一定的電壓訊號。

## Slide 46: 上拉(pull-up resistor)電阻
46
2017/11/2

## Slide 47: 下拉(Pull-down resistor)電阻
47
2017/11/2
在數位電路中，下拉電阻（英語：Pull-down resistor）是當某輸入埠未連接設備或處於低阻抗的情況下，一種用於保證輸入訊號，使其邏輯訊號保持在接近0伏特的狀態。

## Slide 48: 下拉(Pull-down resistor)電阻
48
2017/11/2

## Slide 49: 上拉(pull-up resistor)電阻電路
49
2017/11/2

## Slide 50: 下拉(Pull-down resistor)電阻電路
50
2017/11/2

## Slide 51: 如何讀出數位訊號
51
2017/11/2

## Slide 52: Coding
52
2017/11/2

## Slide 53: Setup()
53
2017/11/2
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(7,INPUT);
}
pinMode(7,INPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字7，就是第7個腳位
INPUT 就是將這個腳位設定為輸入數位訊號使用
Notes: pinMode(7,INPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字7，就是第7個腳位
INPUT 就是將這個腳位設定為輸入數位訊號使用

## Slide 54: Setup()
54
2017/11/2
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(7,INPUT);
Serial.begin(9600) ;
Serial.println("Program Start") ;
}
Serial.begin(9600) ; 宣告監控視窗傳輸速率
Serial.println(“Program Start”) //送書開始
Notes: Serial.begin(9600) ; 宣告監控視窗傳輸速率
Serial.println(“Program Start”) //送書開始

## Slide 55: LOOP()用法
55
2017/11/2
loop() 程式區塊:
因為ARDUINO 開發板如果完成SETUP()區域所有程式敘述後，會進到本區域。
所有常態性執行，永久性執行、監督，主要功能等程式，這些東西都必須寫在這個區域，尤其
永久性執行的功能
重複性功能
主要功能

## Slide 56: 判斷按下(假 如按下為高電位)
56
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) == HIGH)
{
Serial.println("Pressed");
}
}
digitalRead(7) == HIGH 假如為高電位
Serial.println(“Pressed”);印出按下

## Slide 57: 判斷不按下(假 如按下為高電位)
57
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) != HIGH)
{
Serial.println("Button Released");
}
}
digitalRead(7) != HIGH 假如為低電位
Serial.println(“Pressed”);印出沒按下

## Slide 58: 如何整合
58
2017/11/2
我們發現，按下是一個獨立事件
我們又發現，放開是一個獨立事件
而按下與放開，恰巧是兩個互斥的獨立事件
Notes: 有問題，
看不到甚麼(發光)
WHY

## Slide 59
59
2017/11/2

## Slide 60: 整合它
60
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) == HIGH)
{
Serial.println("Pressed");
}
eles
{
Serial.println("Button Released");
}
}

## Slide 61: 整合輸入輸出程式開發
61
2017/11/2

## Slide 62: 上拉(pull-up resistor)電阻電路控制LED
62
2017/11/2

## Slide 63: 下拉(Pull-down resistor)電阻電路控制LED
63
2017/11/2

## Slide 64: 如何讀出數位訊號
64
2017/11/2

## Slide 65: Coding
65
2017/11/2

## Slide 66: Setup()
66
2017/11/2
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(13,OUTPUT) ;
pinMode(7,INPUT);
}
pinMode(7,INPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字7，就是第7個腳位
INPUT 就是將這個腳位設定為輸入數位訊號使用
pinMode(13,OUTPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字13，就是第13個腳位
Oupout 就是將這個腳位設定為輸出數位訊號使用
Notes: pinMode(7,INPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字7，就是第7個腳位
INPUT 就是將這個腳位設定為輸入數位訊號使用
pinMode(13,OUTPUT) 就是將gpio 腳位，告訴mcu 如何使用
第一個數字13，就是第13個腳位
Oupout 就是將這個腳位設定為輸出數位訊號使用

## Slide 67: LOOP()用法
67
2017/11/2
loop() 程式區塊:
因為ARDUINO 開發板如果完成SETUP()區域所有程式敘述後，會進到本區域。
所有常態性執行，永久性執行、監督，主要功能等程式，這些東西都必須寫在這個區域，尤其
永久性執行的功能
重複性功能
主要功能

## Slide 68: 判斷按下(假 如按下為高電位)
68
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) == HIGH)
{
Serial.println("Pressed");
digitalWrite(13,HIGH) ;
}
}
digitalRead(7) == HIGH 假如為高電位
Serial.println(“Pressed”);印出按下
digitalWrite(13,HIGH) ; 點亮LED

## Slide 69: 判斷不按下(假 如按下為高電位)
69
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) != HIGH)
{
Serial.println("Button Released");
digitalWrite(13,LOW) ;
}
}
digitalRead(7) != HIGH 假如為低電位
Serial.println(“Pressed”);印出沒按下
digitalWrite(13,LOW) ; 熄滅LED

## Slide 70: 整合按下與放開
70
2017/11/2
void loop() {
if (digitalRead(7) == HIGH)
{
Serial.println("Button Pressed");
digitalWrite(13,HIGH) ;
}
else
{
Serial.println("Button Released");
digitalWrite(13,LOW) ;
}
}

## Slide 71: 自我練習
71
2017/11/2

## Slide 72: 習題
72
2017/11/2
按下時候快閃
  LED一明一滅
  明亮需小於0.5秒
  不亮也需小於0.5秒
放開時候慢閃
  LED一明一滅
  明亮需大於2秒
  不亮也需大於2秒

## Slide 73: Q & A
感謝聆聽
恭請指教